Первичные средства пожаротушения и правила их использования

1. Огнетушители химические пенные (ОХП).

Наиболее распространены огнетушители ОХП - 10. Однако они не применяются для тушения горящих без доступа воздуха веществ и электроустановок под напряжением.

Приведение в действие огнетушителя ОХП-10,

* прочистить отпрыск шпилькой (или иголкой);

* рукоятку поднять и перекинуть до отказа (на 180о);

* перевернуть огнетушитель вверх дном и встряхнуть;

* направить струю на очаг загорания

2. Огнетушитель углекислотный.

Предназначен для тушения горящих без доступа воздуха веществ. Незаменим при тушении пожаров, электрических двигателей, электроустановок, в химических лабораториях. Не боятся низких температур.

Приведение в действие:

* сорвать пломбу и выдернуть чеку;

* направить раструб на пламя;

* нажать рычаг.

Н Е Д О П У С Т И М О :

* держать огнетушитель в горизонтальном положении или переворачивать головкой вниз;

* прикасаться оголенными частями тела к раструбу (температура на его поверхности понижается до -60...-70оС);

* подводить раструб ближе 1 м к электроустановке под напряжением.

3. Огнетушители порошковые (ОП).

Предназначены для ликвидации горения твердых, жидких и газообразных веществ, а также пожаров на электроустановках под напряжением до 1 КВ.

Приведение в действие:

* выдернуть чеку;

* нажать на кнопку;

* направить пистолет на пламя;

* нажать на рычаг пистолета;

* тушить пламя менее чем с 5 м;

* при использовании огнетушителя его необходимо встряхнуть;

* рабочее положение огнетушителя вертикально (не переворачивать!).

4. Внутренние пожарные краны.

Приведение в действие внутренних пожарных кранов:

* открыть дверцу шкафа;

* раскатать в направлении очага пожара рукав, соединенный с краном и стволом;

* открыть вентиль поворотом маховика против хода часовой стрелки;

* направить струю воды из ствола в очаг горения.